SPIDER PARKSENSOR

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Парковочный радар SPIDER помогает водителю при движении задним ходом и оповещает его о препятствиях позади автомобиля с помощью звуковых сигналов, светодиодного и цифрового дисплея.

Внимание! Парковочный радар является только информационным средством при движении автомобиля задним ходом и не освобождает водителя от ответственности за неправильные действия при парковке. Производитель не несет никакой ответственности в случае повреждения автомобиля. Оценка расстояния оставшегося до препятствия является ответственностью водителя.

Технические характеристики

Напряжение питания                                             10-15 В

Максимальная потребляемая мощность                 4 Вт

Диапазон рабочих температур                         -40..+80 С

Дистанция обнаружения сигнала                     1,5…0,3 м

Мощность звукового сигнала                                  85 дБ

| Расстояние до объекта | Тип звукового оповещения | Светодиоды дисплея |
| --- | --- | --- |
| 1,5-0,9 м | редкие сигналы | зеленые |
| 0,9-0,3 м | частые сигналы | оранжевые |
| 0,3-0 м | непрерывные сигналы | красные |

Причины, влияющие на точность определения расстояния от автомобиля до препятствия.

Установка датчиков

Установка дисплея

Установка на заднее стекло.

Установка на зеркало заднего вида.

Установка на приборную панель.

Схема подключения

# Условия гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание осуществляется предприятием продавца (установщика) с учетом условий, указанных ниже.

В течение гарантийного срока производится бесплатно ремонт оборудования или замена его дефектных частей или компонентов. Гарантийный срок продлевается на время нахождения оборудования в гарантийном ремонте. Гарантийный ремонт (или, в случае невозможности, его  замена) производится в течение 20 дней со дня передачи оборудования на предприятие, продавшего его с обязательным изложением претензий к качеству изделия. Безвозмездный гарантийный ремонт или замена оборудования производится только в случае обнаружения производственного дефекта. Заключение о характере дефекта производится в сертифицированном сервисном центре предприятия поставщика.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

При отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона. При наличии следов вскрытия оборудования. При обнаружении следов механических повреждений или  повреждений, вызванных несоблюдением требований к условиям хранения или эксплуатации (следы ударов, трещины, потертости или царапины корпусов и т.д.). При повреждениях изделия, вызванных неквалифицированной установкой или повреждениях прямо или косвенно вызванных внешними причинами (стихийными бедствиями, пожаром, водой, агрессивными жидкостями и пр.). В случае возникновения дефектов или повреждений, не связанных с производственными дефектами и по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт оборудования производится в соответствии с действующими расценками фирмы-поставщика.

# Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

# Гарантийный талон

# Модель

# _______________________________________________________

# Дата продажи (установки)  _______________________________________________________

# Подпись продавца (установщика)  ________________________________________________________

__________________________________

Штамп фирмы продавца (установщика)